Amplificateur triode en cathode commune

Fréquence de coupure

Avec :

- ra = résistance interne de la triode  ( cf Datasheet)

- VA = tension anode – cathode

- gm = transconductance ( cf Datasheet)

- Zk = impédance complexe sur la cathode ( Rk // Ck condensateur NON parfait )

- RA l’impédance de charge sur l’anode

- rg = résistance de grille considérée comme infinie

Le gain de l’étage est :

(1)

Cette formule va servir à calculer précisément la fréquence de coupure basse induite par la capacité de découplage Ck.

Dans la bande passante Zk = 0  et le gain      .

En fait Zk =  Rk // Ck =

On voit que pour     Zk = 0 et le gain est maximum.   La fréquence de coupure est donc bien une fréquence basse et le problème devient jusque quelle valeur peut-on descendre avant d’atteindre la valeur de Av diminuée de 3 dB ?  En effet pour une même valeur Ve on sortira de la bande passante lorsque Vs sera diminuée de 3 dB donc Vs à la coupure .

Il suffit pour cela que le module du dénominateur de (1)  soit égal à .

A la fréquence de coupure  nous avons :

On multiplie haut et bas par  1 + jCkRkw0 :

Soit en simplifiant par RA+ra :

Le quotient des modules devient :

En élevant le tout au carré :

Avec (0 = 2 (    f  (Hz)

Inversement si l’on fixe f comme fréquence de coupure,  le calcul de la capacité de découplage sur la cathode devient :