Amplificateur triode en cathode commune non découplée

(Schéma équivalent pour l’alternatif)

Avec :

- ra = résistance interne de la triode  ( cf Datasheet)

- VA = tension anode – cathode

- gm = transconductance ( cf Datasheet)

- Zk = impédance complexe sur la cathode ( Rk // Ck condensateur NON parfait )

- RA l’impédance de charge sur l’anode

- rg = résistance de grille considérée comme infinie

On part de la formule fondamentale donnant le courant de l’anode à la cathode (voir l’excellent article de Wikipédia  http://fr.wikipedia.org/wiki/Triode) :

Le problème est de calculer le gain :

Il faut pour cela exprimer Vs et Ve en fonction de vg mais d’abord éliminer l’inconnue VA :

On constate :

d’où :

et donc (1)

(2)

Le courant de grille étant nul, l’impédance Zk est traversée par le même courant Iak qui traverse RA

donc

et directement en fonction de Vs :

à partir de (1) et (2) on peut écrire en remplaçant VA par sa valeur en fonction de Vs :

sachant que gm ra = µ :

On tire :

(3)

On applique le même principe pour calculer Ve sachant que l’on connaît maintenant Iak à partir de Vs ( Iak = - Vs / RA ) et que  Ve = vg + Vzk :

Ve = vg + Iak Zk

(4)

Le gain Av = Vs / Ve étant le quotient de (4) sur (3) :

(C’est la formule que donne AikenAmps sur son site)

Cette formule va servir à calculer précisément la fréquence de coupure basse induite par la capacité de découplage Ck.